Предназначены для установки в производственных и складских помещениях для размещения на них паллет с гипсокартонном, ДСП и других материалов.

- Стеллаж представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию, собираемую из отдельных элементов (стойка, консоль, раскос) в одну линию любой длины с любым количеством секций.

- Опоры стоек стеллажей крепятся к полу при помощи анкеров (анкеры приобретаются отдельно).

- Многоярусность стеллажей позволяет сортировать грузы по их номенклатуре, длине, весу, объёму.

- Стеллажи позволяют осуществлять фронтальную загрузку-разгрузку.

- Изготавливаются для одно- или двухстороннего использования.

- Элементы стойки и консоли изготавливаются из двутавровой балки.

- Стойки стеллажа и кронштейны консолей имеют перфорированные отверстия, что позволяет менять высоту расположения консолей с шагом 100 мм.

- Стеллажи отгружаются со склада в разобранном виде с комплектом крепежных изделий.

- Возможно изготовление стеллажей по нестандартным размерам и специальным требованиям заказчика.

- Окраска стеллажей осуществляется полимерной порошковой краской светло-серого цвета (RAL 7035).

| Наименование | Габаритные размеры, ВхШхГ (мм) | Нагрузка, кг | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Стойка односторонняя КТ1Р 4000х1000 | 4008х140х1148 | 3000 | 106,7 |
| Стойка односторонняя КТ1Р 4000х1200 | 4008х140х1348 | 3000 | 110,4 |
| Стойка односторонняя КТ1Р 4000х1400 | 4008х140х1548 | 3000 | 114,2 |
| Стойка двухсторонняя КТ2Р 4000х1800 | 4008х140х1896 | 6000 | 132,5 |
| Стойка двухсторонняя КТ2Р 4000х2200 | 4008х140х2296 | 6000 | 139,9 |
| Стойка двухсторонняя КТ2Р 4000х2600 | 4008х140х2696 | 6000 | 147,5 |
| Консоль Т 800 | 360х808х90 | 1000 | 14,2 |
| Консоль Т 1000 | 360х1008х90 | 800 | 16,5 |
| Консоль Т 1200 | 360х1208х90 | 700 | 18,8 |
| Раскос КТ | 2176х200х500 | - | 32,4 |
| Предприятие изготавливает любые стеллажи и стеллажные комплексы |

Предназначены для установки в производственных и складских помещениях для размещения на них длинномерных грузов (деревянные рейки, алюминиевый профиль, сортовой металлопрокат и др. погонаж).

- Стеллаж представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию, собираемую из отдельных элементов (стойка, опора,  консоль, раскос) в одну линию любой длины с любым количеством секций.

- Многоярусность стеллажей позволяет сортировать грузы по их номенклатуре, длине, весу, объёму.

- Стеллажи позволяют осуществлять фронтальную загрузку-разгрузку.

- Изготавливаются для одно- или двухстороннего использования.

- Все элементы изготовлены из цельногнутых металлических профилей.

- Стойки стеллажа и кронштейны консолей имеют перфорированные отверстия, что позволяет менять высоту расположения консолей с шагом 100 мм.

- Стеллажи отгружаются со склада в разобранном виде с комплектом крепежных изделий.

- Возможно изготовление стеллажей по нестандартным размерам и специальным требованиям заказчика.

- Окраска стеллажей осуществляется полимерной порошковой краской светло-серого цвета (RAL 7035).

| Наименование | Габаритные размеры, ВхШхГ (мм) | Нагрузка, кг | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Стойка односторонняя КСр-1 2500х960 | 2470х200х960 | 2000 | 44,7 |
| Стойка двухсторонняя КСр-2 2500х1600 | 2470х200х1600 | 4000 | 52,5 |
| Консоль С 700 | 290х760х98 | 450 | 6,5 |
| Раскос К | 2182х60х60 | - | 7,8 |
| Предприятие изготавливает любые стеллажи и стеллажные комплексы |

Доставка стеллажей на место эксплуатации, а также их сборка может осуществляться силами специализированной бригады предприятия-изготовителя

Предназначены для установки в производственных и складских помещениях и размещения на них длинномерных грузов (деревянные рейки, алюминиевый профиль, сортовой металлопрокат и др. погонаж).

- Стеллаж представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию, собираемую в одну линию любой длины с любым количеством секций.

- Многоярусность стеллажей позволяет сортировать грузы по их номенклатуре, длине, весу, объёму.

- Стеллажи имеют фронтальную загрузку-разгрузку.

- Изготавливаются для одно- или двухстороннего использования.

- Все элементы изготовлены из цельногнутых металлических профилей.

- Стойки стеллажа и кронштейны консолей имеют перфорированные отверстия, что позволяет менять высоту расположения консолей с шагом 100 мм.

- Стеллажи отгружаются со склада в разобранном виде с комплектом крепежных изделий.

- Возможно изготовление стеллажей по нестандартным размерам и специальным требованиям заказчика.

- Порошковое покрытие. Цвет - светло-серый (RAL 7035).

- Гарантия производителя – 1 год с даты продажи.

| Наименование | Габаритные размеры, ВхШхГ (мм) | Нагрузка, кг | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Консоль Л 600 | 140х647х67 | 150 | 2,7 |
| Стойка односторонняя КЛр-1 2500х755 | 2470х160х755 | 600 | 22,1 |
| Стойка двухсторонняя КЛр-2 2500х1300 | 2470х160х1295 | 1200 | 25,5 |
| Консоль Л 800 | 140х847х67 | 115 | 3,5 |
| Стойка односторонняя КЛр-1 2500х955 | 2470х160х955 | 600 | 22,1 |
| Стойка двухсторонняя КЛр-2 2500х1700 | 2470х160х1695 | 1200 | 28,1 |
| Раскос К | 2182х30х30 | - | 7,8 |
| Предприятие изготавливает любые стеллажи и стеллажные комплексы |

# Text boxes

Стеллаж односторонний

Стеллаж двухсторонний

Доставка стеллажей на место эксплуатации, а также их сборка может осуществляться силами специализированной бригады предприятия-изготовителя.

Раскос КТ (комплект)

Стеллаж

односторонний

Стеллаж

двухсторонний

Стеллаж односторонний

Стеллаж двухсторонний

Стеллаж

двухсторонний

Стеллаж

односторонний

Раскос К (комплект)

Стеллаж

двухсторонний

Стеллаж

односторонний

600, 800 мм

100 мм

Стеллаж односторонний

нагрузка на стойку

не более 600 кг

570 мм

755, 955 мм

Стеллаж двухсторонний

нагрузка на стойку

не более 1200 кг

Стойка

Консоль

Раскос К (комплект)

1295, 1695 мм

1485 мм

2142

1365 мм

120 мм